МОКУ Падунская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида

Методическая разработка

Открытого урока

По технологии (слесарное дело)

На тему: « Сверление»  6 класс

Выполнил учитель:

Краснопевцев А.Ю.

2014 г.

Урок по технологии (слесарное дело).

Учитель Краснопевцев А.Ю.

Класс  6 «а»

Тема: Сверление.

Урок: № 123,124

Цели урока:   Формирование у обучающихся представления о сверлильном  станке, назначении основных узлов, усвоить новые термины; обобщение ранее полученных знаний;                                                                              Задачи урока:

общеобр: усвоить и закрепить терминологию, учить применять на практике свои знания и умения; научить правильно организовать рабочее место коррекц: коррекция и развитие зрительных восприятий, коррекция и развитие мыслительной деятельности, мелкой моторики кистей рук, коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы;	воспит; Воспитывать самостоятельность и интерес к предмету и труду

Оборудование и УНП:

Учебник , тетради                                                                                       Технологическая карта                                                                                      Инструменты и приспособления                                                                           Заготовка                                                                                                              Инструкции по Т.Б.                                                                               Сверлильный станок

Тип урока: Комбинированный

Ход урока:

- Орг. Момент.

-рапорт дежурного,

-приветствие учеников,

-внешний вид.

2. Теоретическая часть.

Ребята, сегодняшний урок у нас будет заключительным. Давайте вспомним тему нашего прошлого урока, чем мы занимались (ответы детей в форме беседы делали заготовку для ушка, вырубали заготовку, опиливали заготовку).  А что мы будем делать сегодня, я предлагаю узнать вам самостоятельно. Для этого нужно разгадать кроссворд, который вы видите на доске, и узнать тему нашего урока. Я зачитываю , а вы отгадываете слова кроссворда ( определения слов, отгадывание, вписывание слов в сетку). Приложение 1

А теперь в выделенном столбике прочитайте тему урока.

Тему урока узнали и давайте вспомним, что такое сверление; что это за операция ( ответ: процесс получения отверстий в заготовках).

Сегодня мы  доделаем ушки для замка. Будем сверлить 4 отверстия, рассверливать одно отверстие для дужки замка и зенковать 3 отверстия для шурупов. Все эти операции будем производить на сверлильном станке, и поэтому давайте вспомним устройство сверлильного станка, правила безопасной работы на станке.

Я раздаю вам карты, вы внимательно их читаете и из всего списка  выбираете 2 слова, которые непосредственно относятся к устройству сверлильного станка. Остальные, ненужные слова можете вычеркнуть. Кто сделает, находит  карточки  с этими словами и вывешивает их на доске. Приложение 2

Список составлен, давайте вспомним назначение некоторых основных частей сверлильного станка:

- для чего нужен патрон станка

-для чего нужен шпиндель станка

- для чего нужна крышка

-для чего нужны ремень и шкив, ременная передача.

Устройство сверлильного станка мы вспомнили. Но для правильной и безопасной работы на станке необходимо соблюдать определенные правила.

Назовите основные правила до начала работы, во время работы и после работы (осмотр станка: заземление, провод, порядок на столе; нельзя работать без защитной крышке, не наклоняться близко к движущимся частям станка, не останавливать патрон руками, не держать заготовку плоскогубцами, и тем более руками, только ручными или машинными тисками, а также в специальных приспособлениях; отключить станок, убрать стружку щеткой).

3.Практическая часть.

Перед началом практической работы, хочу вам напомнить, что любое изделие  выполняется по определенному порядку, по плану. Для этого необходимо составить технологическую карту, в которой записан порядок изготовления данного изделия. Я составил такую карту для себя, проверьте правильность ее составления. Если кто не согласен с таким планом, исправьте. Приложение 3

Работа по предупреждению ошибок

Далее, возможные ошибки при сверлении и зенковании отверстий: отверстия просверлены не в нужных местах - не правильная разметка, поломка сверла при сверлении – не правильная подача шпинделя станка ,  ранение рук - не правильное крепление заготовки, мелкое или слишком глубокое зенкованное отверстие – не правильная подача шпинделя станка .

Чтобы свести количество ошибок до минимума,  работу вам упростим. Я приготовил специальный кондуктор для закрепления заготовок, с помощью которого вы будете сверлить отверстия без предварительной разметки. Вам будет необходимо плавно, без рывков направить режущие кромки сверла в готовые отверстия кондуктора и просверлить отверстия в заготовке. Зенкование и рассверливание отверстий сделаем при помощи второго кондуктора, но прежде заменив сверла на необходимые.

Работать будем так: трое ребят идут со мной к станку, по очереди сверлим отверстия в заготовках при помощи кондуктора. Вторая тройка ребят остается за столом:  собирают картинку из пазлов и из предложенных слов составляют пословицы. Затем тройки меняются.

4.	Текущий инструктаж

Самостоятельное выполнение учащимися задания. Текущие наблюдения учителя, контроль за соблюдением правил техники безопасности, ответы на возникающие вопросы в процессе работы, проверка правильности выполнения заданий.

5.	Заключительный инструктаж

Оценка результатов работы учащихся, выбор лучших работ; разбор допущенных ошибок и анализ причин, их вызвавших;

6. Итог урока

- Закрепить деталь

- Просверлить четыре отверстия

- Рассверлить одно отверстие

- Зенковать три отверстия

- Произвести отделку изделия

отгадай кроссворд и в выделенных клетках прочитай тему урока

|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Слесарное приспособление для закрепления обрабатываемых деталей

- Инструмент для резания толстого металла

- Инструмент для нанесения линий на металлическую заготовку

- Линия, черта на заготовке

- Инструмент для опиливания металла

- Рабочее место слесаря

- Инструмент для нанесения линий на бумаге

- Инструмент для рубки металла

- Инструмент для измерений и проведения прямых линий